федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС

Методическая разработка

Рабочая тетрадь по практическим занятиям по

МДК 03.03 «Перевозка грузов на особых условиях»

Брянск

2017г.

Рабочая тетрадь по проведению практических занятий разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практические занятия выполняются студентами в процессе теоретического обучения после изучения соответствующих тем программы с целью практического закрепления знаний.    В работе  раскрывается систематизированный подход к организации самостоятельной работы обучающихся профессиональных образовательных организаций. Практическая работа организуется на основе деятельностного и компетентностного подходов к реализации образовательных программ. Указаны виды практических работ для организации учебной и  самостоятельной деятельности обучающихся.

Рабочая  тетрадь адресована  студентам Брянского филиала ПГУПС, обучающимся по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)».

Автор: Мазур Ирина Алексеевна – преподаватель высшей категории БФ ПГУПС

Рецензент: Ермакова Татьяна Александровна – преподаватель высшей категории БФ ПГУПС

Рассмотрены и одобрены на заседании ЦК специальных дисциплин

Протокол №4 от 29.08.2017г.

Рекомендованы  к утверждению на заседании методического совета.

Протокол № 1  от  30.08.2017г.

Председатель методического совета И.Е.Мариненков

Задания для выполнения практических занятий составлено в 30 вариантах. Номер варианта определяется по списку журнала учебных занятий. В задании указан номер ООН опасного груза.

Практические занятия составлены по представленным исходным данным:

Перечень грузов по вариантам

| 1/16 | 2/17 | 3/18 | 4/19 | 6/12 | 7/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 | 3082 | 3077 | 2205 | 3224 | 3242 |
| 1993 | 3242 | 1066 | 1660 | 1070 | 3201 |
| 2205 | 1066 | 1067 | 1975 | 1660 | 1975 |
| 3224 | 2336 | 2421 | 2451 | 2336 | 1100 |
| 1997 | 1722 | 1722 | 2927 | 2045 | 2396 |
| 1660 | 2927 | 1275 | 1089 | 1988 | 1191 |

| 8/23 | 9/24 | 10/25 | 11/26 | 12/27 | 13/28 | 14/29 | 15/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 | 3082 | 3077 | 2205 | 3295 | 3224 | 3242 | 3082 |
| 1993 | 3242 | 1066 | 1660 | 1993 | 1070 | 3201 | 3242 |
| 2205 | 1066 | 1067 | 1975 | 2205 | 1660 | 1975 | 1066 |
| 3224 | 2336 | 2421 | 2451 | 3224 | 2336 | 1100 | 2336 |
| 1997 | 1722 | 1722 | 2927 | 1997 | 2045 | 2396 | 1722 |
| 1660 | 2927 | 1275 | 1089 | 1660 | 1988 | 1191 | 2927 |

Практическое занятие № 1

Тема: Определение характера опасности перевозимого груза, кода опасности.

Цель: Приобрести практические навыки по определению характера опасности перевозимого груза, кода опасности.

Литература: 1. Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о

Международном железнодорожном грузовом

сообщении.

2.  Андросюк В.Н., «Опасные грузы» (справочник).

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2,У1-У2, 3.1-3.11

Задание:

Вариант№

- Найти заданные опасные грузы по номеру ООН, выписать их и составить таблицу 1 с необходимыми сведениями о грузах.

- Определить характер опасности заданного груза.

- Расшифровать код опасности

- Сделать вывод.

Исходные данные:

Наименование груза:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Порядок выполнения:

- Находим все необходимые сведения об опасных грузах и составляем таблицу 1.

- Пользуясь справочником,  определяем характер опасности заданного груза (по каждому грузу отдельно).

- Расшифровываем классификационный код.

- Вывод

Выполнение практического занятия:

1. Нашли заданные опасные грузы по номеру ООН, выписали их и составили таблицу 1 с необходимыми сведениями о грузах.

Таблица 1

| Номер ООН, наименование груза | Классификационный шифр | Классификационный код | № аварийной карточки | Род вагона | Знаки опасности | Штемпели на перевозочных документах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Определили  характер опасности груза:

3. Расшифровываем классификационный код:

Вывод: В ходе выполнения практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по определению характера опасности перевозимого груза, кода опасности.

Пример:

Исходные данные: азот сжатый

Решение.

1. Находим необходимые сведения об азоте сжатом и составляем таблицу

Таблица 1.

| Номер ООН, наименование груза | Классификацион-ный шифр | Классификацион-ный код | № аварийной карточки | Род вагона | Знаки опасности | Штемпели на перевозочных документах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977, азот охлажденный жидкий | 2213 | 3А | 201 | КВ, УК, ВЦ | 2.2. | «Невосполаменяю-щийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно»,При-крытие 0-0-1-0» |

2. Определяем характер опасности:

К опасным грузам класса 2 относятся газы, то есть вещества, у которых:

а) абсолютное давление паров при 500 С превышает 300 кПа (3 кгс/см2; 3 бара) или

б) критическая температура менее 500 С.

Подкласс 2.2 – ядовитые невоспламеняющиеся газы, летальная концентрация которых ЛК50 не превышает 5000 см3 /м3 ; категории веществ этого подкласса: 1 – без дополнительного вида опасности, 2 – окисляющие, 3 – едкие и (или) коррозионные, 4 – окисляющие, едкие и (или) коррозионные.

Удушливые газы – неокисляющие, невоспламеняющиеся и неядовитые газы, которые обычно в атмосфере или уменьшают концентрацию кислорода, или вытесняют его.

3. Расшифровываем классификационный код 3А:

3 – охлажденные сжиженные газы

А – удушающие

Практическое занятие № 2

Тема: Определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН опасных грузов.

Цель: Приобрести практические навыки по определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН опасных грузов.

Литература: 1. Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о

Международном железнодорожном грузовом

сообщении.

2.  Андросюк В.Н., «Опасные грузы» (справочник).

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2,У1-У2, 3.1-3.11

Вариант№

Задание:

- Из практического занятия №1 выписать наименования и классификационные шифры опасных грузов.

- Пользуясь таблицей установить класс, подкласс и категорию заданных опасных грузов.

- Установить степень опасности грузов.

- Сделать вывод.

Исходные данные:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Выполнение практического занятия:

1.Из практического занятия №1 выписал(а) наименования и классификационные шифры опасных грузов.

2.Пользуясь таблицей установил(а) класс, подкласс и категорию заданных опасных грузов.

3.Установил(а) степень опасности грузов.

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

- Номер ООН -

Наименование груза-

Класс-

Подкласс-

Классификационный код-

Вывод: В ходе практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по определение класса, подкласса, категории, степени опасности, наименования и номера ООН опасных грузов

Пример:

- Выписываем отдельно классификационные шифры опасных грузов и определяем их значения:

Классификационный шифр 2222

2 - класс груза - Газы,

2 - подкласс груза – Невоспламеняющиеся, неядовитые газы,

2 - категория груза – Окисляющиеся,

2 - степень опасности груза – Сжиженные газы с tкрит. в диапазоне        между -100 С и +700 С

2.  Классификационный шифр 8013

8 – класс груза – Едкие коррозионные

0 –

1 – категория груза – Без дополнительного вида опасности

3 – степень опасности груза – менее опасно

Характеристика опасных грузов класса 2 
К классу 2 относятся чистые газы, смеси одного или нескольких газов с одним или несколькими другими веществами и изделия, содержащие такие вещества. Вещества и изделия 2 класса подразделяются на: 
1) Сжатые газы; газы с критической температурой ниже 20°С 
2) Сжиженные газы; газы с критической температурой выше 
20°С 
3) Охлажденные сжиженные газы 
4) Газы, растворенные под давлением 
5) Аэрозольные распылители и малые емкости, содержащие газ 
6) другие изделия, содержание газ под давлением 
7) Газы, не находящиеся под давлением, попадающие под действие специальных требований. 
Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из следующих групп, в зависимости от их опасных свойств: 
А- удушающие; 
О- окисляющие; 
F — воспламеняющиеся; 
Т- ядовитые (токсичные); 
Т F — ядовитые, воспламеняющиеся; 
ТС — ядовитые, едкие; 
ТО — ядовитые, окисляющие; 
ТFС — ядовитые, воспламеняющиеся, едкие; 
ТОС — ядовитые, окисляющие, едкие. 
Опасные грузы класса 2 подразделяются на подклассы: 
2.1 воспламеняющиеся газы (F) 
2.2 невоспламеняющиеся, нетоксичные газы (А,О) 
2.3 токсичные газы (Т) 
Характеристика опасных грузов класса 3 
Вещества и изделия класса 3 подразделяются на: 
 F— без дополнительной опасности; 
F1 — с температурой вспышки не выше 61°С; 
F2 — с температурой вспышки выше 61°С; 
перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее; 
FТ — ядовитые;

FТI — ядовитые; 
FТ2 — пестициды; 
FС — едкие; 
FТС — ядовитые, едкие;

D - жидкие, десенсибилизированные взрывчатые вещества. Грузы класса должны быть отнесены к одной из следующих групп упаковок в зависимости от степени опасности, представляемой ими во время перевозок. 
Группа упаковки: I — вещества с высокой степенью опасности; II — вещества со средней степенью опасности; III — вещества с низкой степенью опасности.

Характеристика опасных грузов класса 4.1 
Класс 4. 1 включает легковоспламеняющиеся вещества и изделия; самореактивные твердые вещества или жидкости; твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества; вещества, подобные самореакивным веществам. Вещества и изделия класса 4. 1 подразделяются на: 
F — ЛТВ без дополнительной опасности; 
F1 — органические; 
F2 — органические расплавленные; 
FЗ — неорганические; 
FО — ЛТВ окисляющие; 
FТ — ЛТВ ядовитые; 
FТI — органические ядовитые; 
FТ2 — неорганические ядовитые; 
FС—ЛТВ едкие; 
FСI — органические едкие; 
FС2 — неорганические едкие; 
D - твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности; 
DT - твердые десенсибилизированные взрывчатые ядовитые; 
SR— самореактивные вещества; 
SR1 — не требующие регулирования температуры; 
SR2 — требующие регулирования температуры.

Характеристика опасных грузов класса 4. 2 
Вещества и изделия класса 4. 2 подразделяются на: 
S — самовозгорающиеся вещества без дополнительной опасности; 
S1 — органические жидкие; 
S2 — органические твердые; 
S3 — неорганические жидкие; 
S4 — неорганические твердые;

SW - самовозгорающиеся вещества, выделяющие при взаимодействии с водой воспламеняющие газы; 
SO - самовозгорающиеся вещества, окисляющие;

ST самовозгорающиеся вещества, ядовитые; 
SТ1 — органические ядовитые жидкие; 
SТ2 — органические ядовитые твердые; 
SТ3 — неорганические ядовитые жидкие; 
SТ4 — неорганические ядовитые твердые;

SC самовозгорающиеся вещества, едкие; 
SС1 — органические едкие жидкие; 
SС2 — органические едкие твердые; 
SС3 — неорганические едкие жидкие; 
SС4 — неорганические едкие твердые.

Характеристика опасных грузов класса 4. 3 
Вещества и изделия класса 4. 3 подразделяются на: 
W — вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой без дополнительной опасности, а также изделия содержащие такие вещества; 
W1 — жидкие; 
W2 — твердые; 
W2 — изделия; 
WF1 - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся; 
WF2 - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, твердые, легковоспламеняющиеся;

WS вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, твердые, самонагревающиеся; 
WO - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, твердые, окисляющие; 
WT - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, ядовитые; 
WТ1 - жидкие; 
WТ2 - твердые; 
WС - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, едкие, легковоспламеняющиеся; 
WС 1 — жидкие; 
WС2 — твердые; 
WFС - вещества, которые выделяют воспламеняющие газы при взаимодействии с водой, едкие, легковоспламеняющиеся.

Характеристика опасных грузов класса 5. 1 
Вещества класса 5. 1 и изделия, содержащие такие вещества подразделяются на: 
О — окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества; 
O1 —жидкие; 
O2 — твердые; 
O3 — изделия; 
ОF - окисляющие вещества, твердые, легковоспламеняющиеся; 
OS- окисляющие вещества, твердые, самонагревающиеся; 
OWF - окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой; 
ОТ - окисляющие вещества ядовитые; 
ОТ1 —жидкие; 
OТ2 — твердые; 
ОС - окисляющие вещества едкие; 
ОС1 —жидкие; 
0С2 — твердые; 
ОТС - окисляющие вещества ядовитые, едкие. 
3.7 Характеристика опасных грузов класса 5. 2 
К классу 5. 2 относятся: 
Р 1 — органические пероксиды, без регулирования температуры; 
Р2 - органические пероксиды, с регулированием температуры.

Характеристика опасных грузов класса 6.1 
К классу 6. 1 относятся: 
Т — ядовитые вещества без дополнительной опасности; 
T1 — органические, жидкие; 
Т2 — органические, твердые; 
Т3 — металлоорганические вещества; 
Т4 — неорганические, жидкие; 
Т5 — неорганические, твердые; 
Т6 — жидкие, используемые в качестве пестицидов; 
Т7 — твердые, используемые в качестве пестицидов; 
Т8 — образцы; 
Т9 — другие ядовитые вещества; 
ТF — ядовитые вещества, легковоспламеняющиеся; 
ТF 1 — жидкие; 
ТF2 — жидкие, используемые в качестве пестицидов; 
ТFЗ — твердые; 
ТS — ядовитые вещества, самонагревающиеся, твердые;

TW ядовитые вещества, выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с водой; 
ТW1 — жидкие; 
ТW2 — твердые; 
ТО — ядовитые вещества, окисляющие; 
ТО1 — жидкие; 
ТO2 — твердые; 
ТС — ядовитые едкие; 
ТС1 — органические, жидкие; 
ТС2 — органические, твердые; 
ТСЗ — неорганические, жидкие; 
ТС4 — неорганические, твердые; 
ТFС — ядовитые вещества легковоспламеняющиеся, едкие.

Характеристика опасных грузов класса 6. 2 
К классу 6. 2 относятся: 
I 1 — инфекционные вещества, опасные для людей; 
I 2— инфекционные вещества, опасные только для животных; 
I 3— отходы больничного происхождения; I 4— диагностические образцы.

Характеристика опасных грузов класса 8 
К классу 8 относятся: 
С1 — С 10— едкие вещества без дополнительной опасности; 
C1 — С4 — вещества, обладающие свойствами кислот; 
С1 — неорганические, жидкие; 
С2 — неорганические, твердые; 
С3 — органические, жидкие; 
С4 — органические, твердые; 
С5 — С8 — вещества, обладающие свойствами оснований; 
С5 — неорганические, жидкие; 
С6 — неорганические, твердые; 
С7 — органические, жидкие; 
С8 — органические, твердые; 
С9-С 10— другие едкие вещества; 
С9 — жидкие; 
С10—твердые; 
С11 —изделия; 
СF — едкие вещества, легковоспламеняющиеся; 
СF1 —жидкие; 
СF2 — твердые; 
CS— едкие, самонагревающиеся; 
СS1 —жидкие; 
СS2 — твердые; 
СW— едкие вещества, выделяющие самовоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
СW1 — жидкие; 
СW2 — твердые; 
СО — едкие вещества, окисляющие; 
СО1 —жидкие; 
СW2 — твердые; 
СТ — едкие, ядовитые; 
СТ1 —жидкие; 
СТ2 — твердые; 
СТF — едкие вещества, легковоспламеняющиеся, жидкие, ядовитые; 
СОТ — едкие вещества, окисляющие, ядовитые.

Характеристика опасных грузов класса 9 
К классу 9 относятся вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. 
М1 — вещества, мелкая пыль которого при вдыхании может представлять опасность для здоровья; 
М2 — вещества и приборы, которых в случае пожара могут выделять токсины; 
М3 — вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары; 
М4 литиевые батарее; 
М5 — спасательные средства; 
М6-М8 — вещества, опасные для окружающей среды; 
М6 — загрязнитель водной среды жидкий; 
М7 - загрязнитель водной среды твердый; 
М8 — генетически измененные микроорганизмы и организмы; 
М9 —М1О — вещества, перевозимые при повышенной температуре; 
М9 — жидкие; 
М1О — твердые; 
М11 — прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

Практическое занятие № 3

Тема: Определение условий перевозки опасных грузов в крытом вагоне

Цель: Приобрести практические навыки по определению условий перевозки опасных грузов в крытом вагоне

Литература: 1. Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о

Международном железнодорожном грузовом

сообщении.

2.  Андросюк В.Н.,«Опасные грузы» (справочник).

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2,У1-У2, 3.1-3.11

Задание:

Вариант№

- Из практического занятия №1 выписать наименования, № ООН и род подвижного состава заданных грузов.

- Расшифровать род подвижного состава, в котором разрешена перевозка заданных грузов.

- Выбрать грузы, перевозка которых разрешена в крытом подвижном составе и указать тип вагон  конкретно для каждого выбранного груза

Выполнение практического занятия:

- Выписываем наименования, № ООН и род подвижного состава заданных грузов.

| Наименование груза | № ООН | Классификационный шифр | Род подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- |

2.Расшифровываем род подвижного состава

КВ – универсальные крытые вагоны,

СКВ – специализированные крытые вагоны грузоотправителей           (грузополучателей),

СКВа  - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,

ПЛ – полувагоны, платформы,

ВБТ – специализированный вагон – хоппер для перевозки минеральных удобрений,

ВЦ – вагоны – цистерны,

УК – универсальные контейнеры,

СК – специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,

СКа – специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,

РЕФ – приватный крытый изотермический вагон,

РК – приватный изотермический контейнер.

- Характеристика вагонов.

Вывод:   В ходе выполнения практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по определению условий перевозки опасных грузов в крытом вагоне

Практическое занятие № 4

Тема: Определение условий перевозки опасных грузов наливом в вагоне-    цистерне

Цель: Приобрести практические навыки по определению условий перевозки опасных грузов наливом в вагоне-цистерне

Литература:   1. Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о

Международном железнодорожном грузовом

сообщении.

- Андросюк В.Н., «Опасные грузы» (справочник).

3. Правила перевозок жидких грузов наливом

в вагонах-цистернах  и в вагонах

бункерного типа для перевозки нефтебитума.

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2,У1-У2, 3.1-3.11

Задание:

Вариант№

- Описать порядок и условия перевозки железнодорожным транспортом опасных грузов наливом в вагонах-цистернах.

- Описать род подвижного состава, в котором разрешена перевозка опасных грузов наливом.

- Из практического занятия №1 выписать грузы, перевозка которых разрешена наливом в цистернах и в бункерных полувагонах.

- Определить род подвижного состава для заданных грузов и дать  характеристику этим вагонам.

- Сделать вывод.

Выполнение практического занятия:

1.   Описал(а) порядок и условия перевозки железнодорожным транспортом опасных грузов наливом в вагонах-цистернах.

2. Род подвижного состава, в котором разрешена перевозка опасных грузов  наливом.

Вагон бункерного типа для перевозки нефтебитума – вагон, предназначенный для перевозки высоковязких и застывающих нефтепродуктов.

Вагон-цистерна – вагон, предназначенный для перевозки и хранения газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ, кузовом которого является котел.

Вагон-цистерна специализированный – вагон, выделенный для перевозки

конкретного груза или группы грузов, близких по своим физико-химическим свойствам.

Вагон-цистерна  специальный –  вагон, имеющий  специальную  конструкцию,  устройства и  оборудование, исходя из  особых физико-химических  свойств перевозимого груза, и предназначенный для перевозки одного груза или группы грузов, близких по своим физико-химическим свойствам.

3.  Выписываем наименования, № ООН и род подвижного состава заданных грузов.

| Наименование груза | № ООН | Классификационный шифр | Род подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- |

- Расшифровываем род подвижного состава

КВ – универсальные крытые вагоны,

СКВ – специализированные крытые вагоны грузоотправителей           (грузополучателей),

СКВа  - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,

ПЛ – полувагоны, платформы,

ВБТ – специализированный вагон – хоппер для перевозки минеральных удобрений,

ВЦ – вагоны – цистерны,

УК – универсальные контейнеры,

СК – специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,

СКа – специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,

РЕФ – приватный крытый изотермический вагон,

РК – приватный изотермический контейнер

- Характеристика цистерн.

Вывод:   В ходе выполнения практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по определению условий перевозки опасных грузов наливом в вагоне-цистерне.

Практическое занятие №5

Тема: Определение возможности совместной перевозки опасных грузов

Цель: Приобретение практических навыков по определению возможности совместной перевозки опасных грузов

Литература: 1. Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о

Международном железнодорожном грузовом

сообщении.

2. Андросюк В.Н., «Опасные грузы» (справочник).

3. Правила перевозок жидких грузов наливом

в вагонах-цистернах  и в вагонах

бункерного типа для перевозки нефтебитума.

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2, У1-У3,  3.1-3.4

Задание

Вариант №

- Из практического занятия №1 выписать наименования и знаки опасности опасных грузов.

- Изучить правила совместной перевозки опасных грузов.

- Зная знаки опасности грузов, воспользоваться Приложением 4  и составить таблицу для заданных опасных грузов, указывая запрещена ( - ) или возможна ( + ) перевозка грузов в одном вагоне.

- Пользуясь Приложением 5,составить таблицу возможности перевозки опасных и неопасных грузов.

- Сделать вывод.

Порядок выполнения

- Из практического занятия №1 выписываем наименования и знаки опасности опасных грузов.

| Наименование груза | Знаки опасности |
| --- | --- |

- Изучаем правила совместной перевозки опасных грузов.

Составляем таблицу совместной перевозки опасных грузов.

| Классификационные шифры/код опасности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Составляем таблицу возможности перевозки опасных и неопасных грузов.

Вывод: В ходе практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по определению возможности совместной перевозки опасных грузов.

Пример.

Таблица - 1

| Классификационные шифры/код опасности | 2212 2.2 | 6141 6.1 | 8012 8 | 4322 4.3 | 4121 4.1 | 9093 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2212 2.2 | + | - | + | - | - | + |
| 6141 6.1 | - | + | - | - | - | - |
| 8012 8 | - | - | + | - | + | - |
| 4322 4.3 | - | - | - | + | - | + |
| 4121 4.1 | + | - | - | + | + | - |
| 9093 9 | + | + | - | - | - | + |

Пример.

Таблица - 2

|  | 2212 | 6141 | 8312 | 4322 | 4121 | 9153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия из чугуна | + | + | + | + | + | + |
| Домашние вещи | - | + | - | - | + | - |
| Книги | - | - | + | + | - | - |
| Хлопок | + | + | - | - | + | + |

Практическое занятие №6

Тема: Маркировка грузового места с опасным грузом.

Цель: Приобрести практические навыки по маркировке грузового места с опасным грузом.

Литература:

- Акимова Н.В. Андронова Н.Н. Гаврюшин Н.М. Упаковка

грузов: Справочник. М. Транспорт,1992г.

- Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на 15  заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников   Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

Коды проверяемых общих компетенций: ПО1-ПО2,У1-У2, 3.1-3.11

Исходные данные:

| Станция и дорога отправления | Станция и дорога назначения | Наименование груза | Масса груза | Погрузка средствами | г/о | г/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №

Задание:

1.Описать требования к таре и упаковке при перевозке опасных грузов.

2.Выписать пояснение к маркировке, наносимой на грузовые места.

3.Нарисовать тару для опасных грузов и нанести не нее маркировку,

характеризующую вид и степень опасности.

А) для одного из выбранных опасных грузов

4. Из практического занятия №1 выписать номера знаков опасности.

Нарисовать эти знаки с основными размерами при нанесении их на

грузовые места и дать пояснения к ним.

5. Сделать вывод

Выполнение занятия:

1.

2.

В состав маркировки входят:

- основная надпись

- дополнительные

- информационные надписи

- надписи, наносимые на опасные грузы

Знак опасности:

Вывод: В ходе практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по маркировке грузового места с опасным грузом.

Пример:

Практическое занятие №7

Тема: Нанесение знаков опасности на вагоны и контейнеры.

Цель: Приобрести практические навыки по нанесению знаков опасности на        вагоны и контейнеры.

Литература:

1.Акимова Н.В. Андронова Н.Н. Гаврюшин Н.М. Упаковка

грузов: Справочник. М. Транспорт,1992г.

2.Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на 15

заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников

Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов

по ж.д.»

Коды проверяемых компетенций: У-2, З-2, З-3, З-11, З-12, З-16

Вариант №

Исходные данные:

- Из практического занятия №3 выбрать  опасные грузы, перевозка    которых  разрешена в универсальных крытых вагонах и в универсальных контейнерах.

2.  Из практического занятия № 1 выписать    номера знаков опасности для выбранных грузов.

3. Нарисовать эти знаки с основными размерами при нанесении их на универсальный подвижной состав и дать пояснения к ним.

4. Нарисовать табличку оранжевого цвета с основными размерами и дать пояснения к ней.

5. Сделать вывод.

Выполнение занятия:

- Из практического занятия №3 выбрал(а) опасные грузы, перевозка которых разрешена в универсальных крытых вагонах и в универсальных контейнерах.

2.  Из практического занятия № 1 выписываем номера знаков опасности   для выбранных грузов.

| Наименование груза | Знаки опасности |
| --- | --- |

Символ

Знак опасности

ООН

АК

Знак опасности                                                                                              Символ

ООН

АК

Знак опасности                                                                                              Символ

ООН

АК

Знак опасности                                                                                              Символ

ООН

АК

Знак опасности                                                                                              Символ

ООН

АК

4. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета.

Вывод: В ходе практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по нанесению знаков опасности на вагоны и контейнеры.

Пример:

Минимум 40 см

Код опасности (2 или 3 цифры, перед которыми в соответствующих случаях проставляется буква «Х»)

- Номер ООН (4 цифры)

- Фон – оранжевый

Окантовка, поперечная полоса и цифры – черного цвета с толщиной линий 15 мм)

Знак опасности                                                                                          Символ

Класса 9                                                                                          (семь вертикальных

ООН                                                                                                  полос верхнее половине):

черный; фон:

белый;

подчеркнутая

цифра "9"

в нижнем углу

Коды  опасности

имеют следующие значения:

20  удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной

опасности

22  охлажденный сжиженный газ, удушающий

223 охлажденный сжиженный газ, воспламеняющийся

225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

23 воспламеняющийся газ

238 воспламеняющийся газ, едкий (коррозионный)

239 воспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной

реакции

25  окисляющий (интенсифицирующий горение) газ

26  газ ядовитый (токсичный)

263  ядовитый (токсичный)  газ, воспламеняющийся

265  ядовитый  (токсичный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

268 ядовитый (токсичный) газ, едкий (коррозионный)

28 едкий (коррозионный) газ

285 едкий (коррозионный) газ, окисляющий (интенсифицирующий

горение)

30  легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–60°С, включая предельные значения) или  легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их  температуру вспышки, или  самонагревающаяся жидкость

323  легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов

Х323 легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением  воспламеняющихся газов.

33  легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С)

333  пирофорная жидкость

Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой

336  сильновоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная)

338  сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная)

Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой

339  сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции

36  легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–60°С, включая предельные значения), слабоядовитая  (слаботоксичная), или самонагревающаяся жидкость, ядовитая (токсичная)

362  легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная),

реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов

Х362 легковоспламеняющаяся ядовитая (токсичная) жидкость, опасно

реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов

368  легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), едкая

(коррозионная)

38  легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–

60°С, включая предельные значения), слабокоррозионная, или

самонагревающаяся жидкость, едкая (коррозионная)

382  легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная),

реагирующая с водой с выделением  воспламеняющихся газов

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно

реагирующая с водой с выделением  воспламеняющихся газов

39  легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно

вести к бурной реакции

40  легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное

вещество, или самонагревающееся вещество

423  твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

воспламеняющихся газов

Х423 легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с

водой с выделением  воспламеняющихся газов*

43  твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)

44  легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном

состоянии при повышенной температуре

446  легковоспламеняющееся твердое вещество, ядовитое (токсичное), в

расплавленном состоянии при повышенной температуре

46  легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое

вещество, ядовитое (токсичное)

462  ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с

выделением воспламеняющихся газов

Х462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением

воспламеняющихся газов

48  легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, едкое (коррозионное)

482  едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов

Х482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением

воспламеняющихся газов

50  окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

539  легковоспламеняющийся органический пероксид

55  сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

556  сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,

ядовитое (токсичное)

558  сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, едкое

(коррозионное)

559  сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество,

способное самопроизвольно вести к бурной реакции

56  окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое

(токсичное)

568  окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое

(токсичное), едкое (коррозионное)

58  окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), едкое

(коррозионное)

59  окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

60  ядовитое (токсичное) или слабоядовитое вещество

606  инфекционное вещество

623  ядовитая (токсичная) жидкость, реагирующая с водой с выделением

воспламеняющихся газов

63  ядовитое (токсичное)  вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С–60°С, включая предельные значения)

638  ядовитое (токсичное)  вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С –60°С, включая предельные значения),

едкое (коррозионное)

639   ядовитое  (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки не выше 60°С), способное самопроизвольно

вести к бурной реакции

64  ядовитое  (токсичное) твердое вещество, легковоспламеняющееся

или самонагревающееся

642  ядовитое  (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с

выделением воспламеняющихся газов

65  ядовитое (токсичное)  вещество, окисляющее (интенсифицирующее

горение)

66  сильноядовитое (сильнотоксичное)  вещество

663  сильноядовитое (сильнотоксичное)  вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С)

664  сильноядовитое (сильнотоксичное)   вещество,

легковоспламеняющееся или самонагревающееся

665  сильноядовитое (сильнотоксичное)   вещество, окисляющее

(интенсифицирующее горение)

668  сильноядовитое (сильнотоксичное)  вещество, едкое (коррозионное)

669  сильноядовитое (сильнотоксичное)   вещество, способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

68  ядовитое (токсичное) вещество, едкое (коррозионное)

69  ядовитое (токсичное) или слабоядовитое (слаботоксичное)

вещество, способное самопроизвольно вести  к бурной реакции

70  радиоактивный материал

78  радиоактивный материал, едкий (коррозионный)

80  едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное)  вещество

Х80  едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное)   вещество, опасно реагирующее с водой

823  едкая (коррозионная) жидкость, реагирующая с водой с выделением

воспламеняющихся газов

83  едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–

60°С, включая предельные значения)

Х83  едкое (коррозионное)   или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–

60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой

839  едкое (коррозионное)   или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–

60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно

вести к бурной реакции

Х839 едкое (коррозионное)   или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–

60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно

вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой

84  едкое (коррозионное)   твердое вещество, легковоспламеняющееся

или самонагревающееся

842  едкое (коррозионное)   твердое вещество, реагирующее с водой с

выделением воспламеняющихся газов

85  едкое (коррозионное)   или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

856  едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и ядовитое

(токсичное)

86  едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, ядовитое (токсичное )

88  сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество

Х88  сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с

водой

883  сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество,

легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–60°С, включая

предельные значения)

884  сильноедкое (сильнокоррозионное) твердое вещество,

легковоспламеняющееся или самонагревающееся

885  сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, окисляющее

(интенсифицирующее горение)

886  сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)

Х886 сильноедкое (сильнокоррозионное)  вещество, ядовитое (токсичное),

опасно реагирующее с водой

89  едкое (коррозионное)  или слабоедкое (слабокоррозионное)

вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

90  опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные

вещества

99  прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре

КЛАСС 1 - Взрывчатые вещества и изделия.

Подклассы 1.1, 1.2, 1.3

Символ (взрывающаяся бомба): черный;

Фон: оранжевый;

Цифра «1» в нижнем углу

Подклассы 1.4, 1.5, 1.6

Фон: оранжевый;

Цифры: черные;

Числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм и толщиной 5 мм;

Цифра «1» в нижнем углу

КЛАСС 2 – Газы.

Подкласс 2.1

Воспламеняющиеся газы

Символ (пламя): черный или белый;

Фон: красный;

Цифра «2» в нижнем углу

Подкласс 2.2

Невоспламеняющиеся, неядовитые газы

Символ (газовый баллон): черный или белый;

Фон: зеленый; Цифра «2» в нижнем углу

Подкласс 2.3

Ядовитые  газы

Символ (череп или скрещенные кости): черный;

Фон: белый;

Цифра «2» в нижнем углу

КЛАСС 3 – Легковоспламеняющиеся жидкости.

Символ (пламя): черный или белый;

Фон: красный;

Цифра «3» в нижнем углу

Класс 4 – Легковоспламеняющиеся твердые вещества.

Класс 4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и  десенсибилизированные взрывчатые вещества

Символ (пламя): черный;

Фон: белый с семью красными полосами;

Цифра «4» в нижнем углу

Класс 4.2

Самовозгорающиеся вещества

Символ (пламя):

черный; фон: верхняя половина белая,

нижняя – красная;

цифра «4» в нижнем углу

Класс 4.3

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Символ (пламя):

черный или белый;

фон: синий;

цифра «4» в нижнем углу

Класс 5 – Окисляющие вещества, органические пероксиды.

Класс 5.1

Окисляющие вещества

Символ (пламя над окружностью): черный;

фон: желтый;

Цифры «5.1» в нижнем углу

Класс 5.2

Органические пероксиды

Символ (пламя над окружностью): черный;

фон: желтый;

Цифры «5.2» в нижнем углу

Класс 6 – Ядовитые и инфекционные вещества.

Класс 6.1

Ядовитые (токсичные) вещества

Символ (череп и скрещенные кости): черный;

фон: белый;

Цифра «6» в нижнем углу

Класс 6.2

Инфекционные вещества

В нижней половине знака могут иметься надписи «ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» и «В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные;

Фон: белый;

Цифра «6» в нижнем углу

КЛАСС 7 – Радиоактивные материалы.

Категория I - БЕЛАЯ

Символ (трилистник): черный;

фон: белый;

Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: «РАДИОАКТИВНО», «СОДЕРЖИМОЕ», «АКТИВНОСТЬ». За словом «РАДИОАКТИВНО» должна следовать одна красная вертикальная полоса;

цифра «7» в нижнем углу.

Категория II – ЖЕЛТАЯ                                  Категория III – ЖЕЛТАЯ

Символ (трилистник): черный;

фон: верхняя половина – желтая с белой каймой; нижняя – белая.

Текст (обязательный): черный в нижней половине знака: «РАДИОАКТИВНО», «СОДЕРЖИМОЕ…», «АКТИВНОСТЬ…».

В черном прямоугольнике: «ТРАНСПОРТНЫЙ ИНДЕКС».

За словом «РАДИОАКТИВНО»                          За словом «РАДИОАКТИВНО»

должны следовать две                                                   должны следовать

красные вертикальные                                         три красные вертикальные

полосы;                                                                   полосы;

Цифра «7» в нижнем углу.

Делящийся материал класса 7.

Фон: Белый. Текст (обязательный): черный в верхней половине знака – «ДЕЛЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ». В черном прямоугольнике в нижней половине знака: «ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КРИТИЧНОСТИ»; цифра «7» в нижнем углу.

КЛАСС 8 – Едкие (коррозионные) вещества.

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный;

Фон: верхняя половина белая, нижняя – черная с белой каймой;

Цифра «8» белая в нижнем углу.

КЛАСС 9 – Прочие опасные вещества и изделия

Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный;

Фон: белый;

подчеркнутая цифра «9» в нижнем углу.

Практическое занятие № 8

Тема: Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, находящихся в собственности грузовладельцев

Цель: Приобрести практические навыки по нанесению знаков опасности на        вагоны и контейнеры.

Литература:

- Акимова Н.В. Андронова Н.Н. Гаврюшин, Н.М. Упаковка

грузов: Справочник. М. Транспорт,1992г.

- Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на 15 заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

Коды проверяемых компетенций: У-2, З-2, З-3, З-11, З-12, З-16

Вариант №

Задание:

- Ознакомиться с Правилами нанесения знаков опасности и дополнительных надписей на вагоны, находящихся в собственности грузовладельцев.

- Согласно задания, нанести на вагон знаки опасности и соответствующие дополнительные надписи.

- Сделать вывод.

Исходные данные:

| Наименование груза | Станция приписки | Принадлежность вагона |
| --- | --- | --- |

Выполнения занятия:

1.

Вывод: В ходе выполнения практического занятия я, приобрел(а) практические навыки по нанесению знаков опасности на вагоны и контейнеры.

Пример:

Практическое занятие № 9

Тема: Оформление перевозочных документов при перевозке

опасных грузов.

Цель: Приобрести навыки заполнения перевозочных документов при

перевозке опасных грузов.

Литература: 1.Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на               15 заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

2.Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом:

Сборник. Кн. 1. М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003.

3. Тарифное руководство №4. Кн. 1,2,3. М.: ИКЦ

«Академкнига», 2002г.

Коды проверяемых компетенций: У-2, З-2, З-3, З-11, З-12, З-16

Исходные данные:

| Станция и дорога отправления | Станция и дорога назначения | Наименование груза | Масса груза | Погрузка средствами | г/о | г/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №

Задание:

- Используя Правила заполнения перевозочных документов и исходные данные, заполняем комплект перевозочных документов для заданного опасного груза

- Определяем расстояние от станции отправления до станции назначения и рассчитываем провозную плату.

- На основании данных внесенных в перевозочные документы, студент составляет вагонный лист на повагонную отправку и проставляет в него необходимые коды.

- Используя таблицу №1 и практическое занятие №1 проставить необходимые штемпели на перевозочных документах.

- Используя практическое занятие№1, составляем аварийную карточку на выбранный опасный груз. Номер аварийной карточки должен быть указан в перевозочных документах.

- Сделать вывод.

Выполнение занятия:

1.

2. Определяем расстояние от станции отправления до станции назначения.

Рассчитываем провозную плату

Код груза –

Класс –

г/п –

k1 –                                                                    схема U   + B

k2 –                                                                    U =

k3 –                                                                    B =

k4 –

Uпопр= ( U * k4 ) - U

Uпопр=

T = (( U + Uпопр )* k1* k2 *k3 )) * 3,8

T =

Пример:

«663/UN 1098 СПИРТ АЛИЛОВЫЙ, 6.1(3), I,Прил. 2 к СМГС» АК 607

«Прикрытие 3/1-1*-1-1» «ЯДОВИТО» «ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ»

2. Определим расстояние и провозную плату.

3. Заполняем вагонный лист.

4. Проставляем необходимые штемпели на основании Алфавитного указателя и таблицы 1.

Таблица 1 - Штемпели об опасности груза

| № знаков опасности | Штемпеля об опасности |
| --- | --- |
| 1; 1.4; 1.5; 1.6 2.1 2.2 2.3 3; 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7А; 7В; 7С 7Е 8 9 | Взрывоопасно Воспламеняющийся газ Невоспламеняющийся неядовитый газ Ядовитый газ Легко воспламеняется Самовозгорается При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющиеся газы Окислитель Органический пероксид Ядовито Инфекционное вещество Радиоактивно Делящийся материал Едкое Прочие опасные вещества |

5. Составляем аварийную карточку.

Пример:

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 202

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1003 1070 1072 1073 2201 2451 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ АЗОТА ГЕМИОКСИД КИСЛОРОД СЖАТЫЙ КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ АЗОТА ТРИФТОРИД | 2223 2222 2221 2223 2223 2221 |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, жидкий кислород - голубого цвета. Без запаха, азота гемиоксид - приятный запах. Практически нерастворимы в воде. Тяжелее или равны по плотности воздуху. Охлажденные жидкие газы при выходе в атмосферу парят. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом, сжиженном или охлажденном жидком состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Поддерживают горение, могут вызывать возгорание горючих материалов. С горючими газами (водородом, аммиаком, углерода монооксидом и т.д.) образуют взрывоопасные смеси. При взаимодействии с маслами (нефтепродуктами) взрываются. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Не опасны на открытом воздухе. Опасны при: III –попадании на кожу, IV - попадании в глаза. III - краснота, боль, отек. IV - краснота, боль. Соприкосновение с охлажденными газами (азота гемиоксидом, воздухом, кислородом) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторон- них. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Не допускать соприкосновения жидкого газа с горючими веществами (нефтепродуктами, маслами). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу смазать нейтральным жиром, в глаза закапать 30%-ный раствор альбуцида. При отравлении азота гемиоксидом перевозить только в лежачем положении.

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 203

| Номер ООН | Наименование груза | Классификаци онный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1008 1017 1048 1050 1069 1076 1079 1589 1660 1741 1749 1859 2194 2195 2196 2197 2198 2417 2418 2420 3057 3083 | БОРА ТРИФТОРИД ХЛОР ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ НИТРОЗИЛХЛОРИД ФОСГЕН СЕРЫ ДИОКСИД ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ* БОРА ТРИХЛОРИД ХЛОРА ТРИФТОРИД* КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД КАРБОНИЛФТОРИД СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД ГЕКСАФТОРАЦЕТОН ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД ПЕРХЛОРИЛФТОРИД * | 2341 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2361 2342 2362 2341 2342 2342 2342 2342 2341 2341 2342 2342 2342 2332 |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, нитрозилхлорид - оранжево-бурый, хлор - желто-зеленого цвета. Резкий, раздражающий запах. Растворимы в воде, кремния тетрафторид, сульфурилфторид, селена гексафторид, теллура гексафторид, фосфора пентафторид, карбонилфторид, серы тетрафторид, перхлорилфторид, бора трифторид, бора трихлорид, вольфрама гексафторид и нитрозилхлорид водой разлагаются с образованием коррозионных газов. При выходе в атмосферу парят. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Коррозионны, за исключением перхлорилфто- рида, а газы, отмеченными символом (*) – дополнительно окисляющие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с металлами при увлажнении может вызвать образование воспламеняющихся (горючих) газов. Хлор поддерживает горение. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах возможны травмы. |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведок и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избе- гать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосто- рожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости с хлором). |

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции газа использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, за исключением бора трифторида, бора трихлорида, вольфрама гексафторида и нитрозилхлорида. Изолировать песком, воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Повреж- денные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - давать пить глотками растительное масло. При отравлении фосгеном нельзя проводить искусственное дыхание. При попадании на кожу бора трифторида и вольфрама гексафторида промытые водой пораженные участки кожи поместить в сильно охлажденный насыщенный раствор сульфата магния (или орошать этим раствором).

Аварийная карточка № 906

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3082 3245 3245 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат Агидол-1 Агидол-3 Агидол-60 4- Амино-2-нитрофенол Антрацен Ацетонанил ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. Гексахлорэтан 2,4- Диамигофеноладигидрохлорид 2,6- Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха) 2,6- Ди-трет-бутил-4-метилфенол Дифенил Дифениламин 1,3- Дифенилгуанидин Дифенилоксид п- Дихлорбензол 2,5- Дихлорнитробензол Калия гексациано-(2)-феррат Меди (II) сульфат Натрия хромат 2- Нафтол, технический Парафин (С10- С13) хлорированный Пек каменноугольный электродной марки B1 (V или V1) Ртути (I) хлорид Стабилизатор против старения каучуков «Крафанил-У» Смесь ди-три-третбутилфенолов Тиурамы технические Трибутилоловофосфат Триметилдигидрохинолина полимер N- Фенил-n-фенилендиамин Фенилбутадиноксид Хлоргексидин Цинка бромид Эфир дифениловый Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 Агидол АФ-2 Агидол-51-52-53 Акаризол Альфаметрин Бутилбензилфталат ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. Гидроксиламина сульфат, водный раствор Деготь каменноугольный Децилакрилат Дивинилбензол, стабилизированный Диизобутилфталат Диизопропилбензолы Ди-н-бутилфталат Дифенилметандиизоцианат Дифонат 1,1- Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 1,6- Дихлоргексан трет- Додецилмеркаптан Изодецилакрилат Изодецилдифенилфосфат Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный Композиция бромид кальция – бромид цинка (раствор) Крезилдифенилфосфат Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) Малатион Марганца сульфат, раствор Масло каменноугольное для пропитки древесины Масло каменноугольное, среднее Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий Меди (II) хлорид, водный раствор Метилнафталины, изомерная смесь жидкая Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор Остатки кубовые СЖК Парафин (C10-C13)хлорированный (жидкий) Ресметрин Смесь фенольных оснований Манниха Смола каменноугольная Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная «Камфэст-04» Смола углеводородформальдегидная Спирт C12-C15 поли (1-3) этоксилат Спирт C12-C15 поли (1-6) этоксилат Спирт C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат Топливо печное нефтеуглехимическое Триарилфосфат Трибутилфосфат Трикрезилфосфат 2,2,4- Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин Трифтортрихлорэтан Триэтаноламин Триэтилбензол Углеводороды тяжелые Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 1- Хлороктан Цинкалкилдитиофосфат Цинкарилдитиофосфат Цифлутрин Эмульгатор ОП-10 МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте | 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9013 9063 9063 9063 9063 9013 9013 9013 9063 9063 9063 9063 9063 9013 9063 9063 9063 9063 9063 9013 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9013 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9052 9063 9063 9063 9013 9063 9053 9063 9063 9063 9023, 9053 9063 9063 9063 9063 9013 9063 9063 9013 9023 9063 9063 9063 9063 9063 9092 9092 |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов и паров. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожарах возможны ожоги и отравления газами. Малотоксичны, не опасны. Пыль и пары могут вызывать раздражение. |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Вызвать специалистов по нейтрализации.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При отравлении газами и парами вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При ожоге наложить асептическую повязку.

Практическое занятие №10

Тема: Оформление кодов для натурного листа поезда при перевозке опасных

грузов.

Цель: Приобрести навыки определения кодов прикрытия для составления       натурного листа поезда при перевозке опасных грузов, составлять натурный лист.

Литература: 1. Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на           15  заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

2. Перевозка опасных грузов по железным дорогам России.

Методическое пособие. М. Маршрут, 2004.

Коды проверяемых компетенций: У-2, З-2, З-3, З-11, З-12, З-16

Вариант №

Задание:

- Из практического занятия №1 выписать опасные грузы, указав для каждого из них коды, а также код станции назначения, подвижной состав, штемпели на перевозочных документах (прикрытие).

- Пользуясь «Перевозками опасных грузов по железным дорогам России» Методическое пособие. М. Маршрут, 2004. определить код прикрытия (вид опасности) для заданных опасных грузов.

- Составить натурный лист поезда на основании заданных опасных грузов и натурного листа поезда выданного вместе с заданием на практическое занятие

4. Установить приоритетность кодов прикрытия для заданных опасных грузов и грузов выданного натурного листа на основании сопоставления полученных данных,  пользуясь Тарифным Руководством №11 А. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

5.  В составленный натурный лист поезда проставить коды прикрытия.

6.  Сделать вывод.

Исходные данные:

Выполнение занятия:

1.Выписываем опасные грузы, указав для каждого из них коды и штемпели на перевозочных документах.

| Наименование груза | Код груза | Код станции | Подвижной состав | Штемпеля на перевозочных документах(прикрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.Определяем код прикрытия (вид опасности) для заданных опасных грузов.

3. Составляем натурный лист поезда на основании заданных опасных грузов и натурного листа.

4.На основании выданного натурного листа составляем свой натурный лист, в него вписываем:

А) Заданные опасные грузы

Б) грузы из выданного натурного листа

В) проставляем коды прикрытия

Вывод: Приобрел(а) навыки определения кодов прикрытия для составления       натурного листа поезда при перевозке опасных грузов, составлять натурный лист.

Пример:

| Наименование груза | Код груза | Код станции назначения | Подвижной состав | Штемпели на Перевозочных Документах (прикрытие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот сжатый | 488020 | 06662 | 2.1-крытые Вагоны Общего парка ОАО «РЖД» | 0-0-1-0 |
| Акванит | 757024 | 09836 | 2.2- крытые Вагоны Специализированные г/о, г/п. | 1/0-1-3-1 |
| Капсюли- воспламенители | 69314 | 06776 | Крытый Вагон | 3-3-3-1 |

2.Определяем код прикрытия (вид опасности):

1.1-ВМ с опасностью взрыва массой-3

2.1-Невоспламеняющиеся неядовитые газы-5

6.1-Ядовитые вещества-4

3.На основании сопоставления полученных данных, данных из натурного листа пользуясь, Тарифным Руководством №4 Книга 1,2,3. МИКЦ «Академкнига»,2002. устанавливаем приоритетность кодов прикрытия для опасных грузов:

3,4,5………………………………………………………………………………

Натурный лист

ВЦОКТ 702 25.08 10-58 0660 0

НАТУРНЫЙ ЛИСТ ПОЕЗДА 3151 Н1100 Т ВМ

СТ. ФОРМИРОВАНИЯ СОСТ. СТ. НАЗНАЧЕНИЯ

РЖЕВ БАЛТ 0630 74 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 0660

Г/Х ДАТА ВРЕМЯ УСЛ.ДЛ ВЕС БР ПРИК ВЕРХ БОК ЖИВИ МАРШ

57	3798 3 0 1 О О

ОСЕЙ -232/228 ОКТ -46 ЭСТ -1 ОКТ -1 ЛАТ -1 СОСТАВ ПОЕЗДА

ИТГ КР ПЛ ПВ ЦС ЦСЖ ЦЕН ПР ЦМВ ЗРВ ГР. 49 13 5 15 15 14 14 1 1 ПОР 8 2	6 2 2

НРП 1 1

ПАСС-0 НДЛМ-0 ВСЕГО ВАГ-58 ТАРА-1324 НЕТТО-2474 БРУТТО-3798 УДЛ-57 КНТ ВСЕГО—0/040С-49/8/1

| 02 | 0660 3151 0630 74 0660 | 1 25 | 08 10 | ' 40 | 057 | 3798 3 | 1100 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24017980 0201 000 00000 | 42103 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | оо/оо | 00000 | ООО' пвм |
| 2 | 23131048 0201 000 00000 | 42103 | 6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО' пвм |
| 3 | 93528974 0201 000 00000 | 28104 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО' пвм |
| 4 | 22510739 0201 033 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | 00000 | ООСОХР |
| 5 | 22424642 0201 032 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО'ОХР |
| 6 | 22960512 0201 043 06776 24242513 0201 042 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО'ОХР |
| 7 |  | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО-ОХР |
| 8 | 28246494 0201 042 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО'ОХР |
| 9 | 24119166 0201 028 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | 00000 | ООО' ОХР |
| 10 | 24405037 0201 031 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО" ОХР |
| 11 | 22689038 0201 031 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | ооооо | ООСОХР |
| 12 | 22137277 0201 031 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО'ОХР |
| 13 | 23005168 0201 031 06776 | 69314 | 9999 | 3 | 3 | 7 | 0 | оо/оо | ооооо | ООО' ОХР |
| 14 | 55549893 0201 000 02316 | 42103 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО* Г1ВМ |
| 15 | 93162196 0201 000 00000 | 28104 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО" пвм |
| 16 | 56012271 0201 000 03589 | 42103 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | ооооо | ООО' I1B.M |
| 17 | 22504500 0201 033 06776 | 69315 | 9999 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00/00 | ооооо | ООС ПРВ |
| 18 | 62194071 0201 062 03455 | 31607 | 2918 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 50869312 0201 039 09836 | 48816 | 5979 | 0 | 5 | 7 | Cf | 00/00 | 06598 |  |
| 20 | 23013535 0201 048 08107 | 45106 | 2647 | 0 | 8 | 0 | 2 | 00/00 | 07603 |  |
| 21 | 22483556 0201 040 06662 | 50502 | 5719 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 22 | 42585034 0201 045 02191 | 08103 0113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 64452519 0201 044 02052 | 08104 5320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 60796018 0201 044 02186 | 08103 5321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 67308627 0201 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 67637173 0201 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 60390168 0201 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 66199514 0201 061 03589 | 31607 5906 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 67548883 0201 048 02052 | 08104 5320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 73518011 0201 056 06793 | 42103 6302 | 06 | 0 | 1 | 00/00 | ооооо | ООО' ПАКЕТ |
| 31 | 72258767 0201 054 06776 | 42103 6302 | 06 | 0 | 1 | 00/00 | ооооо | ООО' ПАКЕТ |
| 32 | 66132424 0201 069 06642 | 18112 6726 |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое  занятие №11

Тема: Оформление перевозочных документов при международной перевозке

Цель: Приобрести навыки оформления перевозочных документов при международной перевозке.

Литература: 1.Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на               15 заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

2.Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом:

Сборник. Кн. 1. М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003.

3. Тарифное руководство №4. Кн. 1,2,3. М.: ИКЦ

«Академкнига», 2002г.

Вариант №2

Задание:

- Изучить правила заполнения перевозочных документов для опасных грузов при международной перевозке.

- Используя Приложение и исходные данные, заполнить комплект перевозочных документов для заданного опасного груза.

- Определить расстояние от станции отправления до пограничного пункта и рассчитать провозную плату.

- Используя приложение проставить необходимые штемпели на перевозочных документах.

- Сделать вывод.

Исходные данные:

| Станция отправления | Станция назначения | Приграничная станция | Наименование груза | Масса груза | Погрузка средствами | г/о | г/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение занятия:

1.Изучил(а) правила заполнения перевозочных документов для опасных грузов при международной перевозке.

2.Используя Приложение и исходные данные, заполнил(а) комплект перевозочных документов для заданного опасного груза.

3.Определил(а)  расстояние от станции отправления до пограничного пункта и рассчитал(а) провозную плату.

Рассчитываем провозную плату

Код груза –

Класс –

г/п –

k1 –                                                                    схема U   + B

k2 –                                                                    U =

k3 –                                                                    B =

k4 –

Uпопр= ( U * k4 ) - U

Uпопр=

T = (( U + Uпопр )* k1* k2 *k3 )) * 3,8

T =

Вывод: Приобрел(а) навыки оформления перевозочных документов при международной перевозке .

Пример:

Практическое занятие №12

Тема: Оформление перевозочных документов, нанесение знаков опасности на вагон при перевозке взрывчатых материалов.

Цель: Приобрести навыки заполнения перевозочных документов при

перевозке взрывчатых материалов.

Литература: 1.Правила Министерства транспорта РФ, утвержденные на               15 заседании Совета по ж.д. транспорту государств – участников Содружества 05.04.1996г. «Правила перевозок опасных грузов по ж.д.»

2.Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом:

Сборник. Кн. 1. М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003.

3. Тарифное руководство №4. Кн. 1,2,3. М.: ИКЦ

«Академкнига», 2002г.

| Станция и дорога отправления | Станция и дорога назначения | Наименование груза | Масса груза | Погрузка средствами | г/о | г/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исходные данные:

Вариант №

Задание:

- Изучить правила заполнения перевозочных документов для грузов 1 класса.

- Используя Приложение №10 и исходные данные, заполнить комплект перевозочных документов для заданного опасного груза.

- Определить расстояние от станции отправления до станции назначения и рассчитать провозную плату.

- На основании данных внесенных в перевозочные документы,  составить вагонный лист на повагонную отправку и проставить в него необходимые коды.

- Используя приложения №10 проставить необходимые штемпели на перевозочных документах.

- Изучить правила нанесения знаков опасности на вагон при перевозке ВМ.

- Вычертить знак опасности соответствующий заданному грузу.

- Сделать вывод.

Выполнения занятия:

1. Изучил(а) правила заполнения перевозочных документов для грузов 1 класса.

Рис. 1. Знаки опасности для взрывчатых материалов

3. Определил(а) расстояние от станции отправления до станции назначения и рассчитать провозную плату.

Рассчитываем провозную плату

Код груза –

Класс –

г/п –

k1 –                                                                    схема U   + B

k2 –                                                                    U =

k3 –                                                                    B =

k4 –

Uпопр= ( U * k4 ) - U

Uпопр=

T = (( U + Uпопр )* k1* k2 *k3 )) * 3,8

T =

Вывод: Приобрел(а) навыки заполнения перевозочных документов при

перевозке взрывчатых материалов.

# Text boxes

Невоспламеняющийся газ

201

2       215-50

50     344209

АО Опарино

Опарино Горьк.ж.д

Масса нетто- 46000                   АО Ольшаница

60*40*60                    Масса брутто- 920        Ольшаница Ю. Зап.ж.д

Масса нетто- 46000                   АО Ольшаница

60*40*60          Масса брутто- 920        Ольшаница Ю. Зап.ж.д

Взрывается

В

№ ООН 0377

Капсюли-воспламенители

Минимум   30 см

Минимум 40 см

30 10 см

1088

Минут 30 см

Минимум 30 см